REPUBLIQUE FRANCAISE

REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

CHAPITRE 1er - Conservation et surveillance des voies communales

Article 1er : Protection domaniale

Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des voies communales et à leur dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

* 1? d’y faire circuler des catégories de véhicules dont l’usage a été interdit par arrêté municipal ;

* 2? de les dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces voies ou déjà mis en oeuvre ;

* 3? de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces voies et de leurs dépendances ;

* 4? de creuser aucune cave sous ces voies ou leurs dépendances ;

* 5? de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

* 6? de rejeter sur ces voies et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

*7? de mutiler les arbres plantés sur ces voies ;

* 8? de dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou les balises des voies, les plantations, les ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements de trottoirs et chaussées, et, d’une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du domaine public, notamment les supports des lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie électrique ou d’éclairage public ;

* 9? de faire des dessins ou inscriptions ou d’apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes voies et ouvrages ;

* 10? de déposer sur ces voies des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y rejeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, matériaux de démolition, et, d’une manière générale, de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l’intégrité des voies communales et des ouvrages qu’elles comportent, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des détériorations .

Article 2 : Ouvrages soumis à autorisation

Nul ne peut, sans autorisation, faire aucun ouvrage sur les voies communales ou à proximité de ces voies, notamment :

* 1? ouvrir sur le sol de ces voies ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée, en enlever de l’herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières

* 2? ouvrir des fossés ou canaux le long de ces voies et creuser des excavations ou exploiter des carrières à proximité, compte tenu des prescriptions des articles 3 et 4 ci-après ;

* 3? établir à proximité de ces voies des décharges publiques ou privées ;

* 4? établir des puits ou citernes à une distance de moins de cinq mètres de ces voies dans les agglomérations et les endroits clos de murs, et à moins de dix  mètres dans les autres cas ;

* 5? rejeter sur ces voies l’égout des toits ou les eaux ménagères ;

* 6? établir sur les fossés des barrages, passages permanents ou temporaires ;

* 7? placer des panneaux-réclame, papillons, affiches publicitaires ou autres aux emplacements réservés pour cet objet dans l’emprise de ces voies ;

* 8? construire, reconstruire, modifier ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque à la limite de ces voies ;

* 9? couper les herbes des accotements, les fleurs, fruits ou branches des plantations ;

* 10? planter ou laisser croître des arbres, bois, taillis ou haies le long de ces voies ;

* 11? procéder à l’émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures ;

* 12? établir des accès à ces voies ;

Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d’exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la constitution des ouvrages que leurs modalités d’exécution .

Article 3 : Fossés ou canaux riverains

L’ouverture de fossés ou canaux le long d’une voie communale ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètres de la limite de la voie ; ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d’un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur .

Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain, le long d’une voie communale, doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité de la voie .

Si des fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain, le long d’une voie communale, ont une profondeur telle qu’elle puisse présenter des dangers pour la circulation, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire .

Article 4 : Excavations riveraines

Dans le voisinage des voies communales, des excavations de quelque nature que ce soit ne peuvent être autorisées, sauf mesures de conservation du domaine public et de sécurité reconnues suffisantes, qu’aux distances et dans les conditions ci-après déterminées :

* 1? les excavations à ciel ouvert, et notamment les mares publiques ou privées, ne peuvent être pratiquées qu’à cinq mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de cinq mètres est augmentée de un mètre par mètre de profondeur de l’excavation ;

* 2? les excavations souterraines ne peuvent être pratiquées qu’à quinze mètres au moins de la limite de la voie ; cette distance de quinze mètres est augmentée de un mètre par mètre de hauteur de l’excavation .

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les carrières et les mines .

Article 5 : Ecoulement des eaux

Les propriétés riveraines situées en contrebas des voies communales sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces voies .

Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux, qu’ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol de la voie .

Article 6 : Entrées charretières et accès riverains

Sur le parcours des voies communales, les entrées de champs, les accès aux cours de fermes, les raccordements des chemins d’exploitation et, en général, tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir, doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration de la voie communale . Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements .

Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d’aménagement des accès aux voies communales qui peuvent éventuellement être imposées par application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme et aux articles 36 et 39 ci-après .

Article 7 :Soutènement des terres

Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les voies communales sont tenus d’entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres .

Article 8 : Obligation des riverains

Obligation est faite aux riverains des voies de la Commune d’assurer, sur trottoirs :

- le nettoyage, le déneigement et la suppression du verglas .

Article 9 : Occupation des places et dépendances des voies publiques

L’occupation des espaces concernés, en vue des activités commerciales, culturelles et sportives est soumis à l’autorisation préalable du Maire . En cas d’entrave à la circulation générale, cette autorisation sera subordonnée à la délivrance d’un arrêté de circulation spécifique .

CHAPITRE 2 - Conditions générales d’exécution de travaux dans l’emprise ou en bordure des voies communales

Article 10 : Présentation des demandes

Tout propriétaire ayant l’occasion d’établir des constructions le long des voies communales, de modifier les façades de celles qui existent ou d’une façon plus générale d’exécuter des travaux quelconques dans l’emprise ou en bordure de ces voies ou de leurs dépendances est tenu d’en demander l’autorisation au maire de la commune .

La demande est présentée par le propriétaire ou par son mandataire sur papier libre, mais de préférence sur un imprimé du modèle figurant en annexe 1 disponible dans la commune .

Elle contient, au minimum :

* un plan de situation précis type extrait cadastral ;

* un plan au 1/200ème d’implantation précise du chantier et de l’ouvrage projeté si possible ;

et éventuellement

* une notice sommaire de description contient l’indication exacte de ses nom, prénoms et domicile ; elle désigne explicitement l’immeuble auquel les travaux se rapportent soit par l’indication de la rue et du numéro, soit par celle des lieux-dits, tenants et aboutissants et éventuellement des points kilométriques entre lesquels ils doivent être exécutés .

La demande doit, le cas échéant, indiquer la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée et être assortie de l’engagement de payer la redevance éventuelle d’occupation au domaine public communal .

Cette présentation s’applique également à toute demande de travaux devant faire l’objet d’une procédure de coordination (voir article 51 ci-après) .

Article 11 : Délivrance et validité des autorisations

Les autorisations sont données par le maire sous la forme, soit d’un accord sur les modalités techniques d’occupation, dit accord d’occupation, lorsque le pétitionnaire est occupant de droit ou concessionnaire d’un service ; soit d’une permission de voirie dans les autres cas, dont une expédition est remise aux pétitionnaires . Sur demande expresse de ceux-ci, le refus d’octroi des autorisations sollicitées doit être pris dans la même forme . La décision du maire doit être notifiée au pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée suivant les modalités de la demande .

En cas d’urgence avérée, les travaux peuvent être entrepris sans délai . Le maire est tenu informé dans les 24 heures des motifs de cette intervention .

Toute autorisation est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage dans le délai d’un an à partir de la date de la durée de l’arrêté ; celui-ci indique s’il y a lieu, la durée pour laquelle l’autorisation est accordée .

Toutes les autorisations permettant emprise ou saillie sur les voies communales peuvent toujours être modifiées ou révoquées, en tout ou partie, par le maire pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt du domaine occupé ; le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité .

Les modifications et retraits des autorisations accordées font également l’objet d’arrêtés du maire .

Article 12 : Vérification préalable de l’implantation des ouvrages

Tout permissionnaire peut, avant de commencer ses travaux, demander qu’il soit procédé à la vérification de l’implantation des ouvrages ; cette vérification est alors faite sans retard par le maire ou son représentant .

Article 13 : Récolement des travaux

Toute permission donne lieu à un récolement dont mention est faite sur expédition de l’arrêté .

Si la permission comporte une acquisition ou une vente de terrains, elle a fait l’objet d’un procès-verbal de récolement .

Au cas où les conditions imposées n’ont pas été remplies, un avertissement est envoyé au permissionnaire ; il est ensuite dressé, s’il y a lieu, un procès-verbal de contravention, lequel est déféré à l’autorité compétente .

Article 14 : Echafaudages et dépôts de matériaux

Les échafaudages et dépôts de matériaux indispensables à l’exécution des travaux peuvent, s’il est nécessaire, faire saillie sur la voie communale dans la limite, qui est fixée par l’arrêté du maire, ne peut être supérieure à deux mètres, sauf circonstances exceptionnelles .

Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver l’écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances ; ils doivent être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit .

Le permissionnaire peut être tenu de les entourer d’une clôture ou d’un masque dont les dispositions sont précisées par l’arrêté d’autorisation .

La confection de mortier ou béton sur les chaussées est formellement interdite ; elle peut être tolérée sur les trottoirs et accotements à condition expresse d’avoir lieu sur des aires en planches jointives ou en tôle .

Article 15 : Signalisation des chantiers

Le permissionnaire a la charge de la signalisation de son chantier dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; il est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation .

Article 16 : Remise en état des lieux après achèvement des travaux

Dès l’achèvement de leurs travaux, les permissionnaires sont tenus d’enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie ou ses dépendances et de rétablir dans leur premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs, et tous ouvrages qui auraient été endommagés .

Faute par les permissionnaires d’observer les prescriptions ci-dessus, il y est pourvu d’office et à leurs frais par la commune, après mise en demeure restée sans effet .

Article 17 : Entretien des ouvrages établis sur ou sous le sol de la voie publique

Les ouvrages établis dans l’emprise de la voie publique et qui intéressent la viabilité, notamment ceux faisant l’objet du chapitre 3, doivent toujours être entretenus en bon état et maintenus conformes aux conditions de l’autorisation ; l’inexécution de cette prescription entraîne le retrait de l’autorisation indépendamment des mesures qui peuvent être prises contre le permissionnaire pour réprimer la contravention de voirie et supprimer les ouvrages .

Article 18 : Réserve des droits des tiers

Les autorisations, quelle qu’en soit la nature ou l’objet, ne sont données que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment des prescriptions du Code de l’Urbanisme et en particulier de celles relatives au permis de construire .

Article 19 : Réserve concernant la police des autres voiries

Une permission accordée pour une propriété située en bordure d’une voie communale, mais en angle d’une route nationale, d’une route départementale ou d’un chemin rural, ne préjuge rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de cette autre voie .

Article 20 : Redevances

Toute occupation du domaine public communal peut donner lieu à la perception d’une redevance au profit de la commune dont les taux sont fixés par une délibération du conseil municipal, dont copie est jointe en annexe 2 du présent règlement, conformément aux lois et règlements en vigueur .

Les arrêtés d’autorisation stipulent dans chaque cas les redevances applicables ; des ampliations de ces arrêtés portant mention de leur notification aux bénéficiaires sont adressées au receveur municipal chargé du recouvrement de ces redevances .

Sauf prescriptions contraires, la redevance commence à compter, soit de la date de la notification de l’arrêté d’autorisation, soit de la date de l’occupation du terrain si celle-ci a eu lieu antérieurement ; elle est révisée au moins tous les cinq ans .

CHAPITRE 3 - Ouvrages en bordure des voies communales

SECTION 1 - Constructions neuves

Article 21 : Alignements

Les alignements individuels sont délivrés conformément aux plans généraux ou partiels d’alignement, régulièrement dressés et publiés et , à défaut de tels plans, à la limite de fait du domaine public . Toutefois, en application de l’article 27 du décret n? 58-1463 du 31 décembre 1958, lorsqu’un plan d’urbanisme approuvé modifie l’alignement d’une voie ou d’une place existante, le permis de construire est délivré conformément aux nouveaux alignements . En aucun cas, la délivrance de l’alignement individuel ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci .

Article 22 : Implantations des constructions ou clôtures

Les constructions, haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voie ou levées de terre formant clôtures peuvent être établies suivant l’alignement délivré au permissionnaire sous réserve des dispositions de l’article 68.

Sous la même réserve, les haies vives et clôtures en fils barbelés, ronces artificielles ou autres ne peuvent être établies qu’à une distance  minimale de 0,50 mètre en arrière de cet alignement ; en outre, les haies vives sont soumises aux conditions fixées par l’article 63 ci-après .

Article 23 : Garantie du libre écoulement des eaux

Toutes dispositions nécessaires doivent être prises par les permissionnaires et à leurs frais, en cas de construction ou reconstruction pour garantir le libre écoulement des eaux sans dommage pour ces voies .

Ces dispositions doivent avoir l’agrément du maire .

SECTION 2 - Saillies et haies

Article 24 : Saillies

La nature et les dimensions maximales des saillies permises sont fixées ci-après, la mesure des saillies, des largeurs minimales des trottoirs et des voies étant prise à partir des nus des murs de façade et au-dessus de la retraite du soubassement et, à leur défaut, entre alignement .

Ces dimensions ne sont pas applicables, en ce qui concerne les corniches, grands balcons et saillies de toitures, dans les voies pour lesquelles, en raison de leur caractère spécial, historique, artistique ou pittoresque, un plan d’urbanisme de détail prévoit des règles de servitudes de constructions particulières, incompatibles avec ces dimensions .

Ces dimensions ne sont au surplus applicables que dans les portions de voies ayant plus de six mètres de largeur effective .

Lorsque cette largeur n’est pas atteinte, l’arrêté d’autorisation statue dans chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies qui ne peuvent toutefois excéder celles résultant de l’application des prescriptions ci-après .

1?) 0,05 m pour les soubassements ;

2?) 0,10 m pour les colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support, panneaux publicitaires fixes sur une façade à l’alignement ;

3?) 0,16 m pour :

- les tuyaux et cuvettes,

- les revêtements isolants sur façade de bâtiments existants,

- les devantures de boutiques (y compris les glaces, là où il existe un trottoir de largeur égale ou supérieur à 1,30 m), grilles, rideaux et autres clôtures,

- les corniches où il n’existe pas de trottoir,

- les enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au paragraphe 7?) ci-après,

- les grilles des fenêtres du rez-de-chaussée ;

4?) 0,20 m pour les socles de devantures de boutiques ;

5?) 0,22 m pour les petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée ;

6?) 0,80 m pour les grands balcons et saillies de toitures . Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 m . Ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol, sauf s’il existe devant la façade un trottoir de 1,30 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m peut être réduite jusqu’au minimum de 3,50 m ;

7?) 1/10ème de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, pour les lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses et attributs et dans la limite de :

* 0,80 m si les dispositifs sont placés à 2,80 m au-dessus du sol et en retrait de 0,80 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs,

* 2 m si les dispositifs sont situés à une hauteur de 3,50 m au-dessus du sol et en retrait de 0,50 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs ,

* 2 m si les dispositifs sont placés à une hauteur supérieure à 4,30 m et en retrait de 0,20 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs .

Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent la commune à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation ;

8?) 0,80 m pour les auvents et marquises . Ces ouvrages ne sont autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d’au moins 1,30 m de largeur . Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 m au-dessus du trottoir .

Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m .

Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières .

Leur couverture doit être translucide . Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisées comme balcons . Les eaux pluviales qu’elles reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir.

Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir, ou, s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine et en tout cas à 4, 00 m au plus du nu du mur de façade . Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m .

9?) Pour les bannes : ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir . Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir ou, s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et en tout cas, à 4,00 m au plus du nu du mur de façade.

Aucune partie de ces ouvrages ni de leur support ne doit être à moins de 2,50 m au-dessus du trottoir . Cette prescription ne s’applique pas aux parties des supports ou aux organes de manoeuvre dont la saillie sur le nu du mur de façade ne dépasse pas 0,16 m .

10?) Pour les corniches d’entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniche, y compris tous ornements pouvant y être appliqués, lorsqu’il existe un trottoir :

a) ouvrages en plâtre : dans tous les cas, la saillie est limitée à 0,16 m,

b) ouvrages en tous matériaux autre que le plâtre :

- jusqu’à 3,00 m de hauteur au-dessus du trottoir 	0,16 m,

- entre 3,00 m et 3,50 m de hauteur		0,50 m,

- à plus de 3,50 m de hauteur au dessus du trottoir	0,80 m .

Le tout sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arête du trottoir .

11?) 0,10 m pour les panneaux muraux publicitaires

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de règles plus restrictives émanant d’un document d’urbanisme .

Article 25 : Marches et saillies placées au ras du sol

Il est interdit d’établir, de remplacer ou de réparer les marches, bornes, entrées en cave ou tous ouvrages de maçonnerie, en saillie sur les alignements et placés sur le sol de la voie publique . Néanmoins, il pourra être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la voie ou lorsqu’il se présenterait des circonstances exceptionnelles .

Article 26 : Ouverture des portes et volets

Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voie publique .

Les volets du rez-de-chaussée, qui s’ouvrent en dehors doivent se rabattre sur le mur de face et y être fixés .

Les châssis basculants ne peuvent être tolérés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,30 m au moins, et si l’arête inférieure du châssis se trouve à plus de 2,00 m de hauteur au-dessus du trottoir .

SECTION 3 - Ouvrages sur les constructions assujetties à la servitude de reculement

Article 27 : Interdiction d’ouvrages confortatifs

Sous réserve de l’application des dispositions du code de l’urbanisme ; tous ouvrages confortatifs sont interdits dans les constructions assujetties à la servitude de reculement, tant aux étages supérieurs qu’au rez-de-chaussée .

Sont compris dans cette interdiction les travaux listés en annexe 3 du présent règlement et notamment :

* les reprises en sous-oeuvre ;

* la pose de tirants, d’ancres ou d’équerres et tous ouvrages destinés à relier le mur de face avec les parties situées en arrière de l’alignement ;

* le remplacement par une grille de la partie supérieure d’un mur en mauvais état ;

* les modifications de nature à entraîner la réfection d’une partie importante de la fraction en saillie d’un mur latéral ou d’une façade .

Article 28 : Raccordement entre nouvelles constructions à l’alignement et constructions anciennes en saillies

Un mur mitoyen mis à découvert par suite du reculement d’une construction voisine est soumis aux mêmes règles qu’une façade en saillie . Le raccordement des constructions nouvelles avec des bâtiments ou murs en saillie sera exécuté de telle sorte que les anciens bâtiments ne soient pas confortés .

Article 29 : Ouvrages susceptibles d’être autorisés

Peuvent être autorisés, dans les cas et sous les conditions énoncés dans les articles 28 à 35, les ouvrages non confortatifs listés en annexe 3 du présent règlement et notamment :

* les crépis ou rejointoiements,

* l’établissement d’un poitrail,

* l’exhaussement ou l’abaissement des murs et façades,

* la réparation totale ou partielle d’un chaperon de mur et la pose de dalles de recouvrement,

* l’établissement d’une devanture de boutique,

* l’ouverture ou la suppression des baies .

Peuvent également être autorisées sur les façades des immeubles intéressés à condition qu’elles n’entraînent pas de confortement de celles-ci et suivant les prescriptions de la section 2 ci-dessus, les saillies énumérées à cette section

Article 30 : Crépis ou rejointoiement, poitrails, exhaussement des façades

L’exécution des crépis ou rejointoiements, la pose ou le renouvellement d’un poitrail, l’abaissement ou l’exhaussement des murs et des façades, la réparation des chaperons d’un mur et la pose de dalles de recouvrement ne sont permis que pour les murs et façades en bon état qui ne présentent ni surplomb, ni crevasses profondes et dont ces ouvrages ne peuvent augmenter la solidité et la durée .

Il ne peut être fait, dans les nouveaux crépis, aucun lacis de pierre ou autres matériaux durs .

La reprise des maçonneries autour d’un poitrail ou de nouvelles baies sont faites seulement en moëllons ou briques et n’ont pas plus de 0,25 m de largeur .

L’exhaussement des façades ne peut avoir lieu que dans le cas où le mur inférieur est reconnu assez solide pour pouvoir supporter les nouvelles constructions . Les travaux sont exécutés de manière qu’il n’en résulte aucune consolidation du mur de face .

Article 31 : Devantures

Les devantures ne se composent que d’ouvrages en menuiserie ; il n’y est employé que du bois de 0,10 m d’équarrissage au plus . Elle sont simplement appliquées sur la façade, sans être engagées sous le poitrail et sans addition d’aucune pièce formant support pour les parties supérieures de la maison .

Article 32 : Revêtements de soubassements

L’épaisseur des dalles, briques, bois ou carreaux employés pour les revêtements de soubassements ne doit pas dépasser 0,05 m . Le revêtement au-dessus des soubassements, au moyen de planches, ardoises ou feuilles métalliques, ne peut être autorisé que pour les murs et façades en bon état .

Article 33 : Linteaux

Les linteaux des baies, des portes bâtardes ou fenêtres à ouvrir doivent être en bois ; leur épaisseur dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,16 m ni leur portée sur les points d’appui 0,20 m .

Le raccordement des anciennes maçonneries avec les linteaux et les reprises autour des baies ne peuvent être faits qu’en petits matériaux et ne doivent pas avoir plus de 0,25 m de largeur .

Article 34 : Portes charretières

Les portes charretières pratiquées dans les murs de clôture ne peuvent s’appuyer que sur les anciennes maçonneries ou sur des poteaux en bois . Les reprises autour des baies sont assujetties aux conditions fixées à l’article précédent

Article 35 : Suppression de baies

La suppression des baies peut être autorisée pour les façades en très bon état . Lorsque la façade est reconnue ne pas remplir cette condition, les baies à supprimer sont fermées par une simple cloison en petits matériaux de 0,16 m d’épaisseur au plus, dont le parement affleure le nu intérieur du mur de façe, le vide restant apparent à l’extérieur et sans addition d’aucun montant ni support en fer, en bois ou autre matériau .

Article 36 : Début des travaux

Tout propriétaire autorisé à faire une réparation ou transformation doit indiquer, à l’avance au maire, le jour où les travaux seront entrepris .

Le maire désigne, lorsqu’il y a lieu, ceux qui ne doivent être exécutés qu’en présence d’un de ses agents .

Article 37 : Ouvrages à l’intérieur des immeubles

Tout propriétaire d’un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans autorisation, exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble, pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n’aient pas pour effet de les conforter . Dans le cas contraire, il appartient au maire de poursuivre l’infraction et d’obtenir, s’il y a lieu, de la juridiction saisie de celle-ci qu’elle ordonne suivant les circonstances de l’affaire, l’arrêt immédiat des travaux ou l’enlèvement des ouvrages faits .

Lorsque le mur de face vient à tomber ou à être démoli, le maire peut engager la même procédure à l’effet d’obtenir la destruction de tous les ouvrages qui se trouvent en saillie .

CHAPITRE 4 - Ouvrages divers intéressant la voie publique

SECTION 1 - Trottoirs

Article 38 : Nature et dimensions des matériaux

La nature et les dimensions des matériaux à employer dans la construction des trottoirs sont fixées par l’arrêté spécial qui autorise ces ouvrages ; les bordures, ainsi que le dessus du trottoir, sont établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés au pétitionnaire

Les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec le revers, de manière à ne former aucune saillie ; partout où un trottoir se construit, le riverain est tenu d’enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions .

Article 39 : Portes et entrées charretières

Sur les voies bordées de plantations, les entrées charretières sont autant que possible placées au milieu de l’intervalle de deux arbres consécutifs . Lorsqu’il existe vis-à-vis des portes charretières, un trottoir ou une contre-allée réservée à la circulation des piétons, il y est établi suivant leur profil en travers normal, une chaussée de trois mètres au moins de largeur, constituée de façon à résister à la circulation qu’elle doit supporter . La largeur maximale autorisée et l’évasement en plan du passage sont déterminés par l’arrêté d’autorisation, suivant les circonstances particulières, notamment l’importance de la circulation et la largeur de la voie et de la chaussée

La bordure du trottoir, lorsqu’il en existe, est baissée sur la largeur du passage, de manière à conserver 0,05 mètres de hauteur au-dessus du caniveau ; le raccordement de la partie baissée avec le reste du trottoir doit avoir un mètre de longueur de chaque côté .

Les frais d’établissement de tous les ouvrages sont à la charge intégrale du permissionnaire .

SECTION 2 - Distribution de carburants

Article 40 : Distribution de carburants hors agglomération

Avant de délivrer une permission de voirie relative à l’installation de distributeurs de carburants en bordure des voies communales, le maire doit s’assurer que le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement l’urbanisme, les établissements dangereux et insalubres (et la création ou l’extension des installations de distribution de produits pétroliers) .

Toute installation est interdite dans les carrefours ainsi que dans la zone de dégagement de visibilité de ceux-ci telle qu’elle apparaît dans les plans de dégagement .

Les accès à la station doivent être conçus conformément au schéma-type ministériel joint en annexe 5 du présent règlement . Ils doivent être conçus de manière à permettre aux véhicules d’accéder aux appareils distributeurs sans créer de perturbation importante dans les courants de circulation et de sortir des lieux de distribution . Ils doivent être construits de façon à résister à la circulation qu’ils doivent supporter et de telle sorte que les différents écoulements d’eau restent parfaitement assurés .

Les réservoirs de stockage doivent être placés hors de la chaussée et des accotements de la voie communale . Les installations et leurs abords doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté par le pétitionnaire . Il est interdit au bénéficiaire de l’autorisation d’apposer ou de laisser apposer sur les distributeurs aucun panneau, emblème ou mention quelconque de publicité ; sont exceptées à cette interdiction, les indications relatives à la marque, à la qualité ou au prix du carburant mis en vente . Ces indications ne sont toutefois tolérées que sur la surface même de ces appareils distributeurs ou sur des pancartes accrochées à ces appareils et ne dépassent pas sensiblement leur gabarit . L’indication sur les appareils de la mise en vente de tout autre produit (pièces détachées, pneumatiques, huiles de graissage par exemple), est formellement interdite .

L’enseigne et l’éclairage doivent être disposés de manière à éviter toute confusion avec la signalisation et ne pas être éblouissants .

Article 41 : Distributeurs de carburants en agglomérations

Les distributeurs fixes peuvent être autorisés en agglomération lorsque la largeur du trottoir permet la construction d’une piste de stationnement hors chaussée .

Deux conditions doivent être simultanément remplies :

a) le trottoir, après rescindement, doit conserver une largeur suffisante pour la circulation des piétons . La largeur utilisable ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m ;

b) les manoeuvres d’entrée et de sortie sur la piste ne doivent causer ni danger, ni gêne à la circulation .

Les dimensions de la piste sont fixées par autorisation . La piste est limitée par une bordure de trottoir dont l’arête est à 0,50 m en avant de la partie la plus saillante du distributeur . Elle est constituée de façon à résister à la circulation qu’elle doit supporter, notamment à la charge des camions ravitaillant la station . Le bon écoulement des eaux de ruissellement doit toujours être assuré .

Les frais de construction et d’entretien de la piste sont à la charge du pétitionnaire .

SECTION 3 - Ecoulement des eaux

Article 42 : Ecoulement des eaux des immeubles riverains

L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté . Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier communal les eaux provenant des propriétés riveraines . Le rejet d’eaux insalubres est interdit .

Lorsque la construction est à l’écart de la limite du domaine public communal, les eaux pluviales devront être recueillies sur la propriété

En cas d’impossibilité, elles seront canalisées, aux frais du riverain, vers le fossé de la voie ou le réseau public de collecte selon les dispositions de l’autorisation envisagée ci-dessus .

Article 43 : Aqueducs et ponceaux sur fossés

Les autorisations pour l’établissement, par les propriétaires riverains, d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des voies communales règlent le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer . Lorsque le terrain riverain surplombe la voie publique, les eaux de ruissellement de ce terrain et plus particulièrement celles de l’accès créé ne doivent pas aboutir directement sur la chaussée . Le pétitionnaire devra, par tous moyens qu’il jugera nécessaires (regards avec grille, caniveau.......etc) les capter sur sa propriété, en amont immédiat de la limite du domaine public et les évacuer par une canalisation jusqu’au fossé le plus proche .

Article 44 : Barrages sur fossés

Les autorisations pour l’établissement de barrages sur les fossés des voies communales ne sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut nuire au bon état de la voie . Elle prescrivent les mesures nécessaires pour que celle-ci ne puisse jamais être submergée . Elles sont toujours révocables, sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles à la viabilité .

A défaut de leur exécution par les propriétaires, conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêché par les aqueducs, ponceaux, barrages construits sur les fossés peuvent être exécutés d’office par la commune, après mise en demeure non suivie d’effet et aux frais des propriétaires .

SECTION 4 - Canalisations

Article 45 : Conduites diverses sous le sol des voies communales

D’une façon générale, tout ouvrage ou dispositif établi en domaine public routier communal doit respecter les dispositions édictées par les actes administratifs l’y autorisant, sous les conditions précisées dans les articles ci-après .

Article 46 : Exécution - Remblaiement des tranchées

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la fiche technique annexée au présent règlement (annexe 4) .

Article 47 : Remise en état de la chaussée

Les caractéristiques techniques des structures de chaussées seront fixées par le titre d’occupation ; tenant compte, entre autre, de la classe de trafic supportée par la voie concernée .

Certaines dispositions particulières pourront être précisées par le maire, relatives à la réfection de la couche de roulement (obligation d’une réfection provisoire, nature du revêtement définitif....), le permissionnaire étant responsable de l’état de surface de la réfection pendant toute la durée du délai de garantie .

Article 48 : Garantie

Pendant le délai de garantie d’un an, l’intervenant sera responsable de ses travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment l’article R 141-13 du code de la voirie routière .

Lorsque les réfections de route au droit des emprises concernées ne sont pas exécutées dans les délais prescrits ou lorsqu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions édictées, l’intervenant est mis en demeure de se conformer à ces prescriptions .

Le maire peut, en cas de carence constatée du permissionnaire, et éventuellement après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter les travaux nécessaires, aux frais du permissionnaire, conformément aux dispositions du code de la voirie routière .

Article 49 : Remise des ouvrages

Lorsque les travaux de remblayage et de réfection de la chaussée sont terminés, le permissionnaire en avise le maire et lui adresse les résultats des essais de contrôle de compactage, demandés par le gestionnaire, les frais afférents étant à la charge du demandeur .

Si ces résultats sont satisfaisants, leur réception tient lieu de remise d’ouvrage et marque le début du délai de garantie .

Dans le cas contraire, le permissionnaire devra entreprendre, dans les plus brefs délais, tous travaux nécessaires à la satisfaction des prescriptions figurant au présent chapitre, le délai de garantie ne pouvant courir qu’une fois ces prescriptions satisfaites .

Article 50 : Plans de récolement

L’occupant devra établir les plans de récolement à l’échelle du 1/200ème si possible, certifiés exacts, dans un délai de deux mois à compter de la date d’achèvement des travaux . Ils seront tenus à la disposition du maire .

Article 51 : Coordination des travaux

Article 51-1 :Définition des travaux

a) sont classés dans la catégorie programmable ou prévisible tous les travaux connus au moment de l’établissement du calendrier .

b) sont classées dans la catégorie non programmable ou non prévisible, les travaux inconnus au moment de l’établissement du calendrier notamment les travaux de raccordement et de branchement d’immeubles .

c) sont classés dans la catégorie urgente , les interventions consécutives à des incidents mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes .

Article 51-2 : Coordination générale des travaux

a) principe : A l’intérieur de l’agglomération et sous réserve des pouvoirs dévolus au Préfet sur les routes à grande circulation, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances (conformément aux dispositions de l’article L 115-1 du code de la voirie routière) .

b) travaux programmables : Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent au maire pour le 31 décembre de l’année, les programmes de travaux qu’ils envisagent de réaliser dans l’année n+1 .

Le maire organisera ultérieurement une réunion à laquelle seront obligatoirement présents l’ensemble des occupants du sous-sol devant intervenir .

Deux semaines avant la date fixée par le maire, celui-ci doit avoir informé les services ou personnes désignées dans le précédent alinéa, des travaux envisagés sur la voie communale .

Le maire dispose de deux mois à compter de la date prévue au 1er alinéa du paragraphe b, pour notifier aux personnes ayant présenté des programmes, le calendrier des interventions sur le domaine public qui méritent d’être coordonnées au vu de l’intervention de plusieurs intervenants .

Dans le cadre de la mise au point du calendrier concernant les chantiers coordonnés c’est à dire plusieurs intervenants (collectivités, permissionnaires ou concessionnaires) , le maire précisera les dates des travaux concernés . Les travaux mentionnés dans le calendrier seront entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils ont été prévus sous réserve des autorisations légalement requises .

Le maire pourra le cas échéant, refuser l’inscription de certaines interventions ; ce refus devra faire l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie n’a pas atteint trois ans d’âge .

c) travaux non programmables : Dans le cas où le maire n’instaure pas de calendrier ou si une opération n’a pas pu être inscrite au calendrier élaboré par le maire, l’autorisation d’entreprendre les travaux fait l’objet d’une procédure individuelle .

Dans ce cas, sur demande circonstanciée du pétitionnaire, l’autorisation est délivrée par le maire, dans le délai réglementaire de deux mois . Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée sur la demande .

d) travaux urgents : En cas d’urgence avérée, les travaux peuvent être entrepris sans délai, à condition que le maire soit informé rapidement (dans les 24 heures) des motifs de cette intervention .

51-3 : Modification de programme

Si, pour des raisons impérieuses, les travaux ne peuvent être entrepris aux périodes autorisées par le calendrier de coordination ou par l’autorisation individuelle, l’intervenant doit solliciter un report ou une prolongation du délai d’exécution . Le maire fixera alors, dans un délai de quinze jours suite à la réception de cette demande, les nouvelles dates des travaux concernés, le cas échéant, après convocation et consultation de la conférence de coordination .

SECTION 5 - Voies ferrées particulières sur les voies communales

Article 52 : Conditions de l’autorisation

L’autorisation sur les voies communales, de voies ferrées particulières est faite en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire . La demande est adressée au maire ; elle est accompagnée d’un plan détaillé des voies empruntées, d’un profil en long, de profils en travers type avec indication du gabarit et d’une notice faisant connaître en particulier la nature des marchandises à transporter, la nature et l’importance de l’industrie qu’il s’agit de créer ou de développer, le nombre journalier de trains, le maximum de leur longueur et de leur vitesse, le mode de traction prévu .

Le dossier ainsi constitué est soumis à une enquête effectuée dans les formes prescrites par le décret n? 89-631 du 4 septembre 1989 et notamment les articles R141-4 à R 141-9 du Code de la voirie routière . L’avis du service de contrôle des voies ferrées doit être au surplus demandé .

Dès la clôture de l’enquête, le maire invite le conseil municipal à statuer et prend un arrêté conforme à la décision intervenue si celle-ci est favorable, l’arrêté fixe les conditions particulières de l’autorisation .

La durée de l’autorisation définie dans l’arrêté, ne doit pas excéder cinq ans, elle est renouvelable dans les mêmes formes

Article 53 : Conditions d’établissement des voies ferrées

1? Le profil en long de la voie communale ne doit pas être sensiblement modifié ;

2? Les rails doivent être à ornières ou accompagnés de contrerails ;

3? Les rails et contre-rails doivent être posés de telle façon que leur table de roulement soit au niveau de la chaussée et qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation ; à cet effet, la chaussée, les accotements ou trottoirs sont remaniés, selon les prescriptions du maire, de part et d’autre de la voie ferrée, sur une longueur fixée par lui ;

4? Les rails doivent être compris dans un pavage (sur fondation de béton et rejointé au bitume) ou dans un bétonnage qui régnera dans l’entre-rail et de part et d’autre des rails, sur une largeur déterminée par le maire .

Le permissionnaire doit d’ailleurs se conformer à toute autre prescription formulée dans l’intérêt de la conservation de la voie et de la sécurité de la circulation .

Article 54 : Entretien

Le permissionnaire doit entretenir en bon état, à ses frais, la voie ferrée, la chaussée, les accotements et trottoirs entre les rails et dans une zone dont la largeur lui est prescrite en dehors de chaque rail, ainsi que les ouvrages pour l’écoulement des eaux .

Article 55 : Signalisation

Le permissionnaire doit poser et entretenir en bon état, à ses frais, la signalisation réglementaire des passages à niveau dans les conditions fixées par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière .

Le maire peut prescrire, en cas de faible trafic, l’utilisation exclusive de panneaux mobiles avancés et position, mis en place par le permissionnaire au passage de chaque train .

Il peut également imposer l’implantation de feux colorés pour régler la circulation routière ; l’autorisation fixe dans ce cas les conditions de leur mise en action et de couverture de leur frais d’exploitation .

Article 56 : Exploitation

Un maximum de longueur est imposé aux trains, qui ne peuvent circuler sur la voie qu’à une vitesse maximale fixée par l’autorisation .

Lors de la traversée des passages à niveau et lorsqu’il n’est pas fait usage de feux colorés, les trains sont couverts à une distance précisée par le maire, et de chaque côté des passages par un homme se tenant au milieu de la chaussée, drapeau rouge déployé, ou muni d’un fanal à feu rouge balancé, pour avertir les usagers que la circulation est momentanément interrompue .

Les traversées doivent d’ailleurs être supprimées si la visibilité des signaux n’est pas au moins de 50 mètres .

Tout arrêt des trains dans les emprises de la voie publique est interdit . Le nombre des trains par jour, leurs horaires de circulation et leur mode de traction sont déterminés par l’arrêté d’autorisation .

Article 57 : Responsabilité du permissionnaire

Le permissionnaire est responsable de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de l’existence de ses ouvrages sur la voie communale, de l’usage de l’autorisation qui lui a été accordée et de l’inobservation des précautions nécessaires propres à assurer la liberté de la circulation .

SECTION 6 - Passages inférieurs ou supérieurs

Article 58 : Passages souterrains

L’établissement par un particulier d’un passage souterrain ou d’un tunnel sous le sol d’une voie communale doit être autorisé par une délibération du conseil municipal ; au vu de cette délibération, le maire prend un arrêté autorisant la construction et fixant toutes les mesures à observer pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation .

Article 59 : Passages et ouvrages franchissant par-dessus les voies communales

Ils sont soumis aux mêmes règles d’autorisation que les passages souterrains .

La hauteur libre sous les ouvrages à construire à dater du présent règlement ne doit pas être inférieure à 4,30 mètres .

SECTION 7 - Publicité

Article 60 : Publicité en bordure des voies communales

L’implantation de supports d’enseignes, préenseignes, panneaux publicitaires est interdite sur le domaine public routier communal, hors agglomération .

En agglomération, l’implantation, sur le domaine public routier communal, de mobiliers urbains aménagés pour recevoir la publicité, ainsi que son surplomb par des préenseignes ou enseignes peuvent être autorisés au cas par cas, par une autorisation de voirie, accordée dans les conditions prévues au chapitre 1er - article 2 .

En ce qui concerne la publicité temporaire, annonçant une manifestation, le Maire pourra autoriser le demandeur à la mettre en place trois semaines maximum avant la date retenue, avec obligation de retrait le lendemain .

CHAPITRE 5 - Plantations et dépôts de bois

Article 61 : Plantations sur les terrains en bordure des voies communales

Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure des voies communales qu’à une distance de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres ; cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises .

Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers sans condition de distance lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine .

Lorsque la voie communale est empruntée par une ligne de distribution d’énergie électrique, régulièrement autorisée, aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de cette voie, ou de cette section de voie qu’à la distance de 3 mètres pour les plantations de 7 mètres au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10 mètres au maximum, pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 mètres .

Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires par le maire, s’il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur d’énergie, soit par le propriétaire rendent impossible la chute d’un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique .

Article 62 : Plantations existantes

Les plantations faites antérieurement à des distances moindres que celles prescrites à l’article précédent peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées ; les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés .

Article 63 : Hauteur des haies vives

Aux embranchements des voies communales entre elles ou avec d’autres voies publiques ou à l’approche des traversées des voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau .

La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents .

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le maire peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties des voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation .

Article 64 : Haies existantes

Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles prescrites par l’article 22 ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer cette distance .

Article 65 : Elagages

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers .

Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci .

Au croisement avec des voies ferrées ainsi qu’aux embranchements, carrefours et bifurcations des voies communales ou d’autres voies publiques, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 50 mètres comptés du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau .

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet situés à moins de 4 mètres de la limite des voies du côté du plus petit rayon, sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents .

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d’office par la commune, après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d’effet et aux frais des propriétaires .

Article 66 : Abattage d’arbres situés sur les propriétés riveraines des voies communales

A aucun moment la voie publique ou ses dépendances ne doivent être encombrées et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage et autres des arbres situés sur les propriétés riveraines des voies communales .

Article 67 : Dépôts de bois, sur les voies communales

Lorsqu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation ou pour le maintien en bon état de viabilité de la voie communale, le maire peut autoriser des dépôts de bois sur les dépendances des  voies publiques .

Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines .

Toute dégradation causée à la voie ou à ses dépendances doit être réparée par le permissionnaire, ou après mise en demeure non suivie d’effet, par la commune et aux frais de l’intéressé .

Ces occupations temporaires sont strictement limitées à une durée et à un emplacement bien déterminé .

L’arrêté d’autorisation impose, en outre les conditions de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules employés à l’exploitation et le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci.

CHAPITRE 6 - Servitude de visibilité

Article 68 : Plans de dégagement

L’application du présent règlement est, s’il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 des articles L 114-1 à L 114-6 du code de la voirie routière, déterminent les terrains riverains ou voisins des voies communales sur lesquels s’exercent les servitudes de visibilité, celles-ci comportant suivant le cas :

- l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;

- l’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;

- le droit pour l’administration d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes .

CHAPITRE 7 - Dispositions transitoires et diverses

Article 69 : Dispositions transitoires

Les autorisations accordées à ce jour qui concernent des ouvrages soumis désormais à une décision comportant une limitation de durée deviendront caduques à leur date normale d’expiration, ou au plus tard dans les cinq ans à compter de la publication du présent règlement .

Les dispositions de celui-ci sont applicables immédiatement aux travaux de réfection, de modification ou de remplacement des ouvrages et constructions existants et dans le cas d’autorisation à durée limitée à l’expiration de celles-ci .

Toutefois les autorisations accordées peuvent, à titre exceptionnel, déroger aux prescriptions de l’alinéa prédédent si les modifications à apporter aux ouvrages existants sont trop importantes au regard de l’intérêt qu’ils présentent et si ces ouvrages n’occasionnent pas, en leur état actuel, une trop grande gêne pour l’utilisation normale de la voie communale .

Article 70 : Règlement municipal existant

Le présent règlement annule et remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures portant réglementation de la voirie communale

Article 71 : Poursuite et répression des contraventions

Les contraventions au présent règlement sont constatées conformément à la législation en vigueur, par les maires et leurs adjoints, les commissaires et agents de police, les gendarmes, les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés.

La répression de ces contraventions est poursuivie dans les conditions prévues par les articles L 116-1 à L 116-7 du code de la voirie routière .

Article 72 : Exécution

Le maire et ses adjoints sont chargés, sous réserve des dispositions de l’article 70 ci-dessus, de l’exécution du présent règlement .

Article 73 : Pièces annexes

Au présent règlement communal de voirie sont annexés :

1 - modèle de présentation des demandes d’exécution de travaux dans l’emprise ou en bordure des voies communales (réf article 10) ;

2 - délibération du conseil municipale du.............................................fixant les redevances pour les différents types d’occupation du domaine public communal (réf article 20) ;

3 - liste des travaux confortatifs et non confortatifs (réf articles 27 et 29) ;

4 - fiche technique de remblaiement des tranchées (réf article 46);

5 - schéma-type accès des stations-service (réf article 40) .

SOMMAIRE DU REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

Désignation des articles				Numéro de l’article

Chapitre 1er - Conservation et surveillance des voies communales

Protection domaniale								1er

Ouvrage soumis à autorisation						2

Fossés ou canaux riverains							3

Excavations riveraines							4

Ecoulement des eaux								5

Entrées charretières et accès riverains					6

Soutènement des terres							7

Obligations des riverains							8

Occupations des places et dépendances des voies publiques			9

Chapitre 2 - Conditions générales d’exécution de travaux dans l’emprise ou en bordure des voies communales

Présentation des demandes							10

Délivrance et validité des autorisations					11

Vérification préalable de l’implantation des ouvrages			12

Récolement des travaux							13

Echafaudages et dépôts de matériaux						14

Signalisation des chantiers							15

Remise en état des lieux après achèvement des travaux			16

Entretien des ouvrages établis sur ou sous le sol de la voie publique	17

Réserve des droits des tiers							18

Réserve concernant la police des autres voiries				19

Redevances									20

Chapitre 3 - Ouvrages en bordure des voies communales - Section 1 Constructions neuves

Alignement									21

Implantation des constructions ou clôtures					22

Garantie du libre écoulement des eaux					23

Section 2 Saillies et haies

Saillies										24

Marches et saillies au ras du sol						25

Ouverture des portes et volets						26

Section 3 Ouvrages sur les constructions assujetties à la servitude de reculement

Interdiction d’ouvrages confortatifs						27

Raccordement entre nouvelles constructions à l’alignement et constructions

anciennes en saillies								28

Ouvrages susceptibles d’être autorisés					29

Crépis ou rejointoiement, poitrails, exhaussement des façades		30

Devantures									31

Revêtements de soubassements						32

Linteaux									33

Portes charretières								34

Suppression de baies								35

Début des travaux								36

Ouvrages à l’intérieur des immeubles						37

Chapitre 4 Ouvrages divers intéressant la voie publique - Section 1 Trottoirs

Nature et dimensions des matériaux						38

Portes et entrées charretières							39

Section 2 Distributeurs de carburants

Distributeurs de carburants hors agglomération				40

Distributeurs de carburants en agglomération				41

Section 3 Ecoulement des eaux

Ecoulement des eaux des immeubles riverains				42

Aqueducs et ponceaux sur fossés						43

Barrages sur fossés								44

Section 4 Canalisations

Conduites diverses sous le sol des voies publiques				45

Remblaiement des tranchées							46

Remise en état de la chaussée							47

Garantie									48

Remise des ouvrages								49

Plans de récolement								50

Coordination des travaux							51

Section 5 Voies ferrées particulières sur les voies communales

Conditions de l’autorisation							52

Conditions d’établissement des voies ferrées					53

Entretien									54

Signalisation									55

Exploitation									56

Responsabilité du permissionnaire						57

Section 6 Passages inférieurs ou supérieurs

Passages souterrains								58

Passages et ouvrages franchissant par dessus les voies communales		59

Section 7 Publicité

Publicité en bordure des voies communales					60

Chapitre 5 Plantations et dépôts de bois

Plantations sur les terrains en bordure des voies communales		61

Plantations existantes								62

Hauteurs des haies vives							63

Haies existantes								64

Elagages									65

Abattage d’arbres situés sur les propriétés riveraines des

voies communales								66

Dépôts de bois sur les voies communales					67

Chapitre 6 Servitude de visibilité

Plans de dégagement								68

Chapitre 7 Dispositions transitoires et diverses

Dispositions transitoires							69

Règlement municipal existant							70

Poursuite et répression des contraventions					71

Exécution									72

Pièces annexes								73

REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

Annexe 1

MODELE DE PRESENTATION DES DEMANDES D’EXECUTION DE TRAVAUX DANS L’EMPRISE OU EN BORDURE DES VOIES COMMUNALES

|  | DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE POUR TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER |
| --- | --- |

BENEFICIAIRE

Nom et prénom (ou raison sociale).......................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................

..............................................................................................................................

N? téléphone ..................................................

PIECES A JOINDRE :	plan des lieux - plan des travaux

note technique (uniquement concessionnaire de réseaux)

DEMANDE

A..................................., le ...........................

Monsieur le Maire,

J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’effectuer les travaux désignés ci-dessous :

- Objet : ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- situation (adresse, références cadastrales) selon plan joint : ................................................

.................................................................................................................................................

- emplacement des travaux (cocher la ou les cases correspondantes)

q en agglomération	q hors agglomération

q 	sous chaussée	q	sous accotement

q	sous trottoir	q	autre

- entreprise chargée des travaux : .............................................................................................................

- durée des travaux (en jours: ...............................) date envisagée de début des travaux .....................

Signature du demandeur

REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

Annexe 2

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL FIXANT LES REDEVANCES POUR LES DIFFERENTS TYPES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

Annexe 3

LISTE DES TRAVAUX CONFORTATIFS ET NON CONFORTATIFS

REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

Annexe 4

FICHE TECHNIQUE DE REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

REGLEMENT COMMUNAL DE VOIRIE

Annexe 5

SCHEMA-TYPE DE REALISATION D’ACCES POUR UNE STATION-SERVICE